## Slide 1: Architecture de Ordinateurs
Les composants d’un ordinateur élémentaire

## Slide 2: Les composants
Un ordinateur c'est
  Une machine (électronique)
  Qui manipule des nombres
  À divers endroits
  En fonction de règles préétablies
  En fonction de conditions préalables
  Jusqu'à l'arrêt (conditions ou arrêt brusque)

## Slide 3: Les composants
Manipuler des nombres
  A travers des circuits électroniques
  Sous forme de signaux électriques (courant et tension)
  Analogiques (continus) vs digitaux (discrets)
  Système numérique code l’information en binaire

## Slide 4: Les composants
Logique binaire
  Imposée par les transistors CMOS
  Un transistor est modélisé par un interrupteur (ON/OFF)
  Signal binaire = 2 niveaux de tension (ex. 0V...5V)
  Pour communiquer avec du matériel électronique, vous devez donc envoyer des signaux électriques. Les signaux les plus faciles à comprendre pour les ordinateurs sont « allumé » et « éteint », et l'alphabet informatique ne comporte donc que deux lettres.
  Les deux symboles correspondant à ces deux lettres sont les chiffres 0 et 1, et nous considérons généralement le langage informatique comme des nombres en base 2, ou nombres binaires.

## Slide 5: Les composants
Logique binaire
  Un élément digital = "bit" (BInary Unit ou Binary Digit)
  Traitement de l'information binaire ("0".."1")
  Résolution d’un système numérique
    = nb de bits traités simultanément
    = nombre de valeurs qu’il peut représenter
    = 2n valeurs ( n = nb de bits pour coder l’information)

## Slide 6: Les composants
Logique binaire
  Exemple : un octet
    = 8 bits
    = 2⁸ = 256 valeurs différentes (0...255)
  Données complexes = { octets } pour former des mots (16...64bits)

## Slide 7: Les composants
Logique binaire
  Représentation des nombres binaires
  "10010111"2 = 15110 = 9716
  Conversion binaire→décimal(10) :
    1*2⁷ + 0*2⁶ + 0*2⁵ + 1*2⁴ + 0*2³ + 1*2² + 1*2¹ + 1*2⁰

## Slide 8: Les composants
Logique binaire
  Conversion binaire→hexadécimal(16) :
1001 → 9
0111 → 7

## Slide 9: Les composants
Logique binaire
  Codage de l’information : data range
  Intervalle de valeurs que peut coder un système numérique
  Ex. avec un codage sur 8 bits :
    [0...255] pour les entiers non signés
    [-127...128] pour les entiers signés (1bit réservé pour le signe)
  Systèmes numériques actuels : 32 et 64 bits

## Slide 10: Les composants
Logique binaire
  Codage des instructions
  Instruction = ensemble de bits que l'ordinateur comprend et exécute
  Ex. d’une instruction pour ajouter 2 nombres :
    1000110010100000
    add A, B
  Langage machine = représentation binaire des instructions

## Slide 11: Les composants
Logique binaire
  Langage machine : 1 et 0

## Slide 12: Les composants
Les composants
  Organisation générale

## Slide 13: Les composants
Les composants
  mémoires
  Interfaces entrée/sortie( I/O )
  Le processeur (CPU)
  Les bus

## Slide 14: Les composants
Mémoire centrale
  Circuits électroniques
  stocke les données et les instructions
  Plusieurs types de mémoires :
    ROM → informations permanentes (ex. BIOS)
    RAM → informations temporaires (ex. programme en cours)
    Suivant la technologie de mise en œuvre :
      Static RAM (SRAM)
      Dynamic RAM (DRAM)
  Caractéristiques :
    ROM → non modifiable
    RAM → modifiable en temps réel

## Slide 15: Les composants
Mémoires : hiérarchie
  l’information dans un ordinateur ne se fait pas en un lieu unique
  Elle est organisée au travers d’une hiérarchie de mémoires

## Slide 16: Les composants
Les interfaces d’entrée/sortie
  Communication avec le monde extérieur :
    Clavier, souris, moniteur, disques durs, clés USB
    Interfaces réseaux
    ...
  Gérées par le processeur via un bus de communication
  Pilotées par des contrôleurs spécifiques pour alléger le CPU

## Slide 17: Les composants
Le processeur (CPU)
  Exécute les instructions stockées en mémoire centrale.
  Contrôle l’ensemble des autres composants via des bus
  Chef d’orchestre
  Il est constitué de 4 parties :
    l’unité arithmétique et logique (ALU),
    les registres de type adresse (MAR) ou données (MDR)
    l’unité de contrôle
    le bus de communication interne permettant l’échange des données et des commandes entre les différentes parties du microprocesseur.

## Slide 18: Les composants
Le processeur (CPU)
Calculs arithmétiques et logiques
Coordonne le flux des instructions
zones de mémorisation interne au CPU

## Slide 19: Les composants
Les bus
  Tous les composants doivent interagir entre eux
  Circuits électroniques
  Interconnectés
  Via des bus ( ensemble de conducteurs électriques)
    ADDRESS : gestion adresses mémoire
    DATA : transmission de données
    CONTROL : synchronisation des opérations

## Slide 20: Les composants
Les bus

## Slide 21: Les composants
Circuits électroniques
IC1
IC3
IC2
V1
V2
V3
Court-circuit !!!

## Slide 22: Les composants
Gestion des bus
  Plusieurs composants interconnectés sur le même bus
  Pour eviter les conflits → mécanisme de gestion de bus
  Gestion de bus via tristate buffer ("0".."1".."Déconnecté")
  Tristate buffer = circuit électronique logique dont la sortie peut être activée ou désactivée selon l'état d'une entrée de contrôle

## Slide 23: Les composants
Gestion des bus
  Ex : un cpu, un contrôleur vidéo et un contrôleur Ethernet peuvent tous avoir besoin de communiquer avec le système de mémoire

## Slide 24: Les composants
Gestion des bus
  Chaque composant peut se connecter à un bus mémoire partagé à l'aide de tristate buffers
  Un seul composant à la fois est autorisé à activer son entrée de contrôle (E) pour transmettre une valeur sur le bus.
  Les autres composants doivent produire des sorties flottantes afin de ne pas entrer en conflit avec le composant qui communique avec lamémoire.
  Quel composant peut se connecter sur le bus ?

## Slide 25: Les composants
Les types de Bus
  Bus de données :
    Transporte les données entre les composants
    1bit par fil
  Bus d’adresses :
    Transporte l’adresse mémoire (R/W)
    La largeur du bus d’adresses définit la capacité d’adressage du microprocesseur (un bus de 32bits → 2^32 mots)
  Bus de contrôle :
    Transporte les signaux de commande (2n signaux) : sélection, lecture, écriture, interruption
    Synchronise (CPU) les activités des composants

## Slide 26: Les composants
Les types de Bus
2 commandes: lecture/écriture
2³ mots : adresses 0 à 7
lire/écrire des mots de 16 bits

## Slide 27: Les composants
L’organisation des Bus
  Complexe
  Hiérarchique :
    Bus local → le plus proche du processeur, très rapide
    Bus système (Front Side Bus) → relie les principaux composants
    Bus périphériques (spécifiques) → PCI, SCSI, USB,…
  En constante évolution

## Slide 28: Les architectures
2 Architectures
Harvard
Von Neumann

## Slide 29: Les architectures
Dans nos PC/Serveurs :
    Von Neumann
    3 Bus
↘ 1 DATAs
↘ 1 ADDRESS
↘ 1 CTRL (tri-state + select)

## Slide 30: Les architectures
Signaux électriques ( CPU )
    ↘ DATA : entrée/sortie
    ↘ ADDRESS : sortie
    ↘ CTRL : entrée/sortie

## Slide 31: Les architectures
CPU
ROM
RAM
I/O

## Slide 32: Les architectures
DATA
D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01 D00
0000 0000
1111 1111
2
2
0
255
10
10

## Slide 33: Les architectures
ADD
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A00
0000 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111
2
2
0
65535
10
10

## Slide 34: Les architectures
CTRL
RD/WR CLK INT0 INT1 SEL RESET
Bits indépendants (signaux logiques)

## Slide 35: Les architectures
En pratique...
    Organisation physique plus complexe
    Bus principal entre processeur et mémoire
    Ajout d’un Adaptateur de bus
    Connection CPU vers bus périphériques
    Adaptateur traduit les commandes venant du CPU vers un autre bus (PCI, SCSI,...)

## Slide 36: Les architectures
En pratique...

## Slide 37: Les architectures
En pratique…
    Mémoire cache
    Interface entre CPU et mémoire centrale

## Slide 38: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation (RESET)

## Slide 39: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST

## Slide 40: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL

## Slide 41: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS

## Slide 42: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free

## Slide 43: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free
Start ADD

## Slide 44: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free
Start ADD
Fetch
  CTRL

## Slide 45: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free
Start ADD
Fetch
  CTRL
  INSTRUCT.

## Slide 46: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free
Start ADD
Fetch
  CTRL
  INSTRUCT.
Free

## Slide 47: Exécution d’un programme
CPU
ROM
RAM
I/O
Initialisation
Load start ADD
  PC RST
  CTRL
  DATAS
Free
Start ADD
Fetch
  CTRL
  INSTRUCT.
Free
Decode/Execute