## Slide 1: Architecture des Ordinateurs
Les performances du CPU

## Slide 2: Les performances du CPU
Définition
    Durée d'exécution (1 instruction)
    Completion rate

## Slide 3: Les performances du CPU
La performance du CPU:
Durée d'exécution (1 instruction)
  Temps pour le cycle complet
  N cycle d'horloges
  Dépends de l'instruction

## Slide 4: Les performances du CPU
La performance du CPU:
Completion rate
  Le nombre d'instructions par unité temps
  Dépends de plus de choses
  Sans pipeline : corrélé

## Slide 5: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
1. Augmenter la vitesse du CPU :
    augmenter la fréquence d’horloge.
    limites
    changements technologiques importants

## Slide 6: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
2. Modifier l’architecture interne :
      multiplier le nombre de bus internes.
      parallélisation de certaines parties du chemin de données.
      Processeurs RISC et CISC

## Slide 7: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
3. Bus de communication (CPU/Mémoire centrale)
      fréquence du bus
      Largeur du bus
      Attention : plus grande surface

## Slide 8: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
4. Prédiction de saut (BU)
      Délai entre saut et résultat de la condition
      Prédire la condition en fonction du passé
      Attention : mauvaises prédictions

## Slide 9: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
5. Parallélisme
      Au niveau des processeurs
      Au niveau des instructions : pipelining

## Slide 10: Les améliorations du CPU
Amélioration des performances
La technique du pipeline

## Slide 11: Les améliorations du CPU
Analogie avec une fabrique de voiture

## Slide 12: Les améliorations du CPU
Première approche
Les étapes se suivent et la production d’un nouveau véhicule débute dès que le précédent est fini,
Temps de fab.:
5h
Débit de l'usine:
1/5 voiture / heure

## Slide 13: Les améliorations du CPU
Deuxième approche
Une étape débute dès que la précédente est terminée
Temps de fab.:
5h
Débit de l'usine:
1 voiture / heure

## Slide 14: Les améliorations du CPU
Sans pipeline
Temps d'exécution:
4 ns
Completion rate:
1/4 instr./ns
Pour aller plus vite ?

## Slide 15: Les améliorations du CPU
Avec pipeline
Temps d'exécution:
4 ns
Completion rate:
1 instr./ns
X 4
Profondeur du pipeline :
4

## Slide 16: Les améliorations du CPU
Réflexion sur la profondeur:
La division de l'instruction en étapes
Instruction
fetch
decode
execute
write

## Slide 17: Les améliorations du CPU
Réflexion sur la profondeur:
La division de l'instruction en étapes
Instruction
fetch
dec.1
ex.1
write
dec.2
ex.2
ex.3
Le temps d'exécution = n X le plus long
Le completion rate = le temps

## Slide 18: Les améliorations du CPU
Avec pipeline plus profond

## Slide 19: Les améliorations du CPU
Performances du pipeline
Le remplissage
  Pour que le gain du au pipeline devienne appréciable, il faudra que le nombre d’instructions dans le programme soit suffisant.
  Ex. Sur 1000 ns, un processeur à pipeline de profondeur 4 aura exécuté 996 instructions au lieu des 250 du processeur sans pipeline.
  Soit un gain de 3,984 ≈ 4
  4 est en réalité un maximum théorique et 3,984 est la moyenne réelle.

## Slide 20: Les améliorations du CPU
Performances du pipeline (graphiquement)

## Slide 21: Les améliorations du CPU
Décrochage du pipeline
Il peut arriver que des étapes du pipeline nécessitent plus d’un cycle horloge !
Des « bulles » apparaissent et voyagent alors dans le pipeline, réduisant ainsi ses performances.
La latence d’une instruction peut traduire le temps réel qu’elle met pour traverser le pipeline en prenant en compte les bulles.

## Slide 22: Les améliorations du CPU
Décrochage du pipeline
Motifs possibles:
Instruction complexes

## Slide 23: Les améliorations du CPU
Décrochage du pipeline

## Slide 24: Les améliorations du CPU
Décrochage du pipeline pour 10 cy